#G0

РЕКОМЕНДАЦИИ

по осуществлению контроля качества работ органами Госархстройнадзора

на объектах специальных видов строительства

РАЗРАБОТАНЫ специалистами Инженерно-консультативного Центра Международного Союза строителей инженером, засл. строителем РСФСР Бейлезоном Ю.В. и инженером Давыдовым В.И. по заданию Главной инспекции Госархстройнадзора России.

УТВЕРЖДЕНЫ Главгосархстройнадзором России 5 марта 1994 года

ВВЕДЕНИЕ

Вопросы обеспечения гарантированного качества при возведении сложных и ответственных инженерных сооружений находятся в центре внимания в течение многих лет в большинстве стран мира.

Обеспечение высокого качества строительства этих объектов, надежность и безопасность их эксплуатации во многом зависят от уровня компетентности и подготовленности участников инвестиционного процесса, сертификации применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также от наличия и эффективности действия системы надзора за качеством проектных и строительно-монтажных работ на всех стадиях инвестиционного процесса.

Участие и роль государственных структур в обеспечении качества строительства таких объектов обусловлены тем, что они нередко относятся к системе функционирования целых регионов, к жизнеобеспечению больших масс населения, а также тем, что значительную группу потребителей составляют федеральный и муниципальный сектор. Проектирование и строительство сложнейших инженерных сооружений регламентируются общегосударственными нормами и требованиями, обеспечивающими:

безопасность жизни и здоровья человека;

комфортные условия труда и отдыха людей;

рациональное использование материальных, энергетических, природных и трудовых ресурсов при строительстве и эксплуатации;

охрану окружающей среды и высокий уровень экологической безопасности.

Указанные требования должны быть приоритетными при осуществлении государственного архитектурно-строительного надзора за качеством строительства объектов специального назначения со сложными инженерными решениями.

Негативные последствия недостаточной требовательности к качеству строительства таких объектов могут быть проиллюстрированы на ряде примеров.

Так, в начале предыдущего пятилетия была принята в эксплуатацию 1-я очередь пускового комплекса Астраханского газоперерабатывающего завода. Однако, уже в 1987 году из-за дефектов монтажа, недоделок, низкого качества работ и оборудования, введенные установки останавливались 210 раз, а одна из 4-х технологических линий была выведена из строя. Из-за аварийных ситуаций завод 28 раз останавливался полностью. Ущерб от аварийных установок привел к тому, что не было выработано 450 тыс. т. серы, потери сырья превысили 1 млн. т. (25%), сожжено 100 тыс. т. конденсата и 400 млн. куб. м. газа, в атмосферу выброшено около 1 млн. т. высокотоксичного сернистого ангидрида, или в 100 раз больше, чем предусмотрено проектом. Зарегистрировано 18 случаев отравления с гибелью 6 человек.

В последнее время, на Московском, Горьковском, Новосибирском метрополитенах из-за неудовлетворительного качества выполнения строительно-монтажных работ негативные явления со смещением тоннельных обделок, выбросом грунта и др. отмечались как в процессе строительства, так и эксплуатации объектов. Выявлено множество случаев просчетов в инженерно-геологических изысканиях.

Пока что ни в одном городе нет более или менее водонепроницаемой железобетонной обделки тоннелей метрополитенов.

В процессе строительства автодорожного моста через р. Обь у г. Барнаула из-за грубейших нарушений правил производства работ была уничтожена вся триангуляционная сеть, вследствие чего в апреле 1993 г. было установлено, что русловые опоры моста оказались развернутыми вокруг вертикальной оси на 800 мм.

В результате исключена возможность укладки пролетных строений на опорные части в проектном положении.

Исправление допущенного брака потребует значительных дополнительных затрат.

Приведенные отдельные примеры указывают на необходимость обеспечения квалифицированного надзора за качеством выполнения строительно-монтажных работ при возведении объектов, последствия строительных дефектов на которых наносят весьма существенный ущерб экономике государства и чреваты созданием чрезвычайных ситуаций.

Вместе с тем существующая система государственного архитектурно-строительного надзора не располагает специализированными подразделениями, способными на требуемом профессиональном уровне осуществлять проверку и оценивать возможные последствия строительных дефектов и нарушений правил производства работ на строительстве сложных специальных сооружений. Это выдвигает задачу выработки рекомендаций и оптимальных положений по осуществлению госархстройнадзора с привлечением специалистов отраслевых специализированных организаций.

Такие рекомендации должны являться дополнением к выпущенным в 1992 году Инспекцией Госархстройнадзора России "Рекомендаций о порядке осуществления государственного контроля за соблюдением требований строительных норм и правил при производстве строительно-монтажных работ на объектах производственного назначения" и относится к видам строительства, где ранее были сформированы отраслевые органы контроля качества.

К таким отраслям относятся: энергетическое, нефтегазовое, транспортное (железнодорожное и  автодорожное) и водохозяйственное строительство.

1. Общие положения

1.1. Настоящие рекомендации разработаны  с целью обеспечения органов Госархстройнадзора России единой методологической основой проведения контроля качества выполнения строительно-монтажных работ на объектах, имеющих специфические особенности в конструктивных решениях и методах возведения сооружений, вытекающих из их специального назначения.

Рекомендации рассчитаны на использование их при проведении выборочного инспекционного контроля органами Госархстройнадзора на объектах, возводимых на подконтрольных территориях.

1.2. К объектам специального назначения отнесены линейные и специальные сооружения нефтегазового комплекса, железнодорожного и автомобильного транспорта, водохозяйственных и мелиоративных систем, энергетических комплексов.

1.3. Проведение государственного инспекционного архитектурно-строительного контроля на объектах специального назначения может осуществляться только органами Госархстройнадзора России с участием специалистов соответствующей отрасли или по их заданию специализированными организациями, имеющими соответствующую лицензию.

1.4. Контроль осуществляется на основе требований действующих строительных норм и правил с учетом отраслевых инструкций и положений, регламентирующих правила возведения рассматриваемых объектов, а также общих положений "Рекомендаций о порядке осуществления государственного контроля за соблюдением требований строительных норм и правил при производстве строительно-монтажных работ на объектах производственного назначения", введенных Инспекцией Госархстройнадзора России в 1992 г.

1.5. Осуществление государственного архитектурно-строительного надзора на объектах специального   назначения не подменяет контроль отраслевых (ведомственных) служб контроля и не снимает ответственности с них, а также с соответствующих производителей работ и служб заказчика (инвестора) за качество выполняемых строительно-монтажных работ.

1.6. Выборочные проверки, с целью исключения их дублирования с проверками отраслевых (ведомственных) служб контроля следует предварительно согласовывать.

Внеплановые инспекционные проверки осуществляются по сообщениям прокуратуры, инвестора или других органов государственного надзора.

2. Рекомендации по выборочной проверке качества

возведения объектов специального назначения

2.1. Объекты нефтегазового комплекса

2.1.1. Рекомендации настоящего подраздела относятся к осуществлению выборочных проверок  качества выполнения работ по сооружению линейной части магистральных трубопроводов и ответвлений от них условным диаметром до 1400 мм (включительно) с избыточным давлением не более 10 МПа (100 кгс/кв. см).

2.1.2. Проверка качества выполнения работ должна выполняться непосредственно на трассе трубопровода и технологических участках производственных подразделений, осуществляющих сооружение трубопровода.

2.1.3. Проверка осуществляется на основе требований, содержащихся в #M12291 871001209СНиП III-42-80#S "Магистральные трубопроводы", а также других глав СНиП, стандартов и инструкций, регламентирующих производство и приемку отдельных видов работ в комплексе строительства трубопровода и введенных в действие в установленном порядке.

2.1.4. Предъявляемые требования по результатам проверки должны учитывать категорию конкретного трубопровода и его участков, установленную проектом.

2.1.5. К проведению проверки должны привлекаться специалисты контрольных служб (производственно-испытательных лабораторий, контрольно-геодезических подразделений, технических инспекций или базовых экспертных центров сертификации, экологического обеспечения и контроля качества, технического надзора и по возможности специалисты проектных организаций, осуществляющих авторский надзор.

О проводимой проверке сооружения магистрального трубопровода должна быть поставлена в известность региональная служба Госгортехнадзора России.

2.1.6. До выхода на трассу необходимо ознакомиться с проектным решением подлежащего проверке магистрального трубопровода, отобрав для контроля наиболее ответственные и сложные участки трассы с учетом состояния строительства с тем, чтобы контролем были охвачены все основные виды работ: устройство траншей, сборка и сварка соединений, защита трубопровода от коррозии изоляционными покрытиями, укладка трубопровода в траншею, балластировка и закрепление трубопровода, переходы через естественные и искусственные препятствия.

2.1.7. Лица, осуществляющие проверку, должны запросить из проверяемой подрядной организации: имеющиеся материалы ведомственного контроля и других служб надзора, исполнительную документацию на выполненные работы и материалы испытаний принятых участков трубопроводов, а также ознакомиться с имевшими место случаями отказов при испытаниях, с предписаниями контрольных служб по исправлению брака и записями контролирующих лиц в журналах работ.

2.1.8. На каждом объекте надлежит ознакомиться с порядком оформления производственно-технологической документации, в том числе с составлением актов на скрытые работы, материалами исполнительной съемки о фактическом положении трубопровода на принятых участках.

2.1.9. Надлежит убедиться в соответствующем оформлении актов приемки от заказчика геодезической разбивочной основы.

2.1.10. Непосредственно на контролируемых участках трассы трубопровода необходимо произвести проверку особых требований по отдельным видам работ, относящихся к данному виду строительства.

2.2.0. Рекомендуемый состав контролируемых параметров по видам работ:

а. Земляные работы.

Соблюдение размеров и профилей траншей, установленных проектом, для трубопроводов соответствующего диаметра, особенно ширины на кривых участках и при баластировке трубопровода утяжеляющими грузами;

крепление откосов траншеи и водоотлива согласно проекту в илистых и плывунных грунтах;

нивелировка дна траншеи при диаметрах трубопровода 1020 мм и более;

соблюдение допусков, установленных СНиП;

обеспечение сохранности изоляционного покрытия при засыпке трубопровода, в том числе устройство защитных покрытий, предусмотренных проектом;

выравнивание дна траншеи по проекту к моменту укладки трубопровода.

б. Сборка, сварка и контроль сварных соединений трубопровода

Соответствие квалификации сварщиков выполняемому классу работ с подтверждением ее материалами испытания допускного стыка;

соответствие используемых труб и сварочных материалов (по внешнему осмотру) требованиям к их качеству;

при выполнении правки вмятин и ремонте сваренных труб, необходимо убедиться в соблюдении предусмотренных СНиП правил и условий выполнения этих операций;

соответствие центрации собираемых для сварки труб требованиям норм, в том числе при непосредственном соединении на трассе;

соблюдение соединения труб при разнотолщинности стенок в части разделки и смещения кромок и подварки корня шва;

соблюдение условий и правил сварки кольцевых стыков при отрицательной температуре, ветре скоростью свыше 10 м/с и выпадении атмосферных осадков;

соблюдение требований по недопущению изготовления сварных соединительных деталей (отводов, тройников, переходов и др.) в полевых условиях;

соблюдение правил и объема контроля сварных стыков соответственно категории трубопровода;

недопущение дефектов в сварных соединениях более нормируемых;

соблюдение правил исправления дефектов в сварных стыках, установленных требованиями норм;

соблюдение правил изготовления и монтажа кривых поворота трубопровода, предусмотренных СНиП.

Следует иметь в виду, что дефекты в сварных соединениях трубопроводов за пределами допустимых нормами относятся к категории критических.

в. Защита трубопровода от коррозии изоляционными покрытиями

соответствие принятого изоляционного покрытия требованиям проекта, стандартам и ТУ на изоляционные материалы;

соблюдение технологии очистки и огрунтовки в трассовых условиях неизолированных труб;

соответствие очищенной и огрунтованной под нанесение изоляционного покрытия поверхности требованиям норм;

недопущение нанесения соответствующих изоляционных покрытий при температуре наружного воздуха ниже нормируемых пределов;

соблюдение правил и периодичности контроля качества изоляционных покрытий и соответствие методов контроля для соответствующего вида покрытия и способа прокладки трубопровода;

обеспечение сплошности и проектной толщины изоляционного покрытия.

2. Укладка трубопровода в траншею

соответствие метода производства работ принятой технологии укладки;

обеспечение сохранности  изоляционного покрытия  при прилегании трубы ко дну траншеи;

недопущение при укладке трубопровода подъема изолированной трубы с помощью жестких строповочных приспособлений, а не мягких полотенец;

соблюдение нормируемых допусков  по положению трубопровода в траншее;

соблюдение проектной конструкции балластировки и закрепления трубопровода;

соблюдение нормируемых допусков при установке анкерных устройств на трубопроводе;

выполнение контрольной проверки несущей способности анкерных устройств в требуемом нормами объеме с оформлением соответствующего акта.

д. Устройство переходов через естественные и искусственные преграды

соблюдение проектных решений по переходам через водные преграды, овраги, железные и автомобильные дороги и другие инженерные коммуникации;

соблюдение согласованных с заинтересованными организациями способов и сроков производства работ при устройстве подводных переходов;

выполнение контрольных промеров на всех этапах разработки траншей и укладки трубопровода, предусмотренных нормами;

выполнение проектного способа утяжеления трубопровода с учетом обеспечения предохранения изоляционных покрытий;

соответствие способа прокладки защитного футляра и глубины его заложения, при прокладке трубопровода под автомобильными и железными дорогами, проектному решению с отклонениями не превышающими нормируемые значения.

е. Испытание трубопроводов

обеспечение выполнения очистки полости трубопровода до проведения испытания на прочность и герметичность;

выполнение испытания по соответствующей инструкции, отражающей местные условия работ, под руководством комиссии с участием представителя Госгазнадзора (в случаях испытания газопровода), назначенной соответствующим приказом;

соблюдение правил очистки полости трубопровода для принятого способа с установкой временных инвентарных заглушек на концах очищенного участка;

соблюдение способов испытания, величин испытательных давлений и схем проведения испытаний, принятых проектом;

соблюдение этапов и продолжительности испытаний трубопроводов на прочность и проверки их на герметичность установленных СНиП;

подтверждение о произведенных испытаниях и результатах очистки полости соответствующими актами,

Отказы и дефекты, выявленные при испытаниях, относятся к категории критических.

2.2. Объекты энергетического строительства

2.2.1. Рекомендации настоящего подраздела отхватывают ряд основных положений по осуществлению выборочных проверок качества выполнения работ по возведению гидротехнических сооружений энергетических объектов, а также специфических зданий и сооружений тепловых и гидроаккумулирующих объектов энергетики (за исключением АЭС и АТЭЦ).

2.2.2. Рекомендации относятся к проверкам, выполняемым непосредственно на сооружаемом объекте с учетом типа и вида входящих в его состав зданий и сооружений ,не дублируют рекомендаций по проверке основных строительно-монтажных работ на производственных зданиях общего назначения.

2.2.3. Проверка осуществляется на основе требований, заложенных в соответствующие главы СНиП, регламентирующие правила производства работ по сооружению плотин, шлюзов, деривационных и отводящих каналов, деривационных тоннелей, градирен, воздушных линий электропередачи, а также в отраслевых стандартах и инструкциях на отдельные виды работ, введенных в действие в установленном порядке.

2.2.4. При выборочной проверке помимо определения соответствия выполняемых строительно-монтажных работ проектным и нормативным требованиям, проверяется своевременность и полнота освидетельствования скрытых работ, оформления  исполнительных геодезических схем по конструктивным элементам и результатов обязательных испытаний систем и устройств, а также другой исполнительной документации.

2.2.5. К проведению проверки должны привлекаться специалисты контрольных служб (технических инспекций, строительных лабораторий, контрольно-геодезических подразделений), технического надзора и по возможности специалисты проектных организаций, осуществляющих авторский надзор.

По специальным видам работ следует привлекать соответствующих специалистов "Оргэнергостроя" с предварительным уведомлением их о проводимой проверке.

2.2.6. До выхода непосредственно на объект энергетического строительства необходимо ознакомится с проектными решениями подлежащих проверке сооружений, особенностями условий их строительства и отобрать наиболее ответственные и сложные в конструктивном отношении объекты с учетом состояния строительства с тем, чтобы контролем были охвачены в первую очередь виды работ, определяющие в основном прочность, устойчивость и эксплуатационную надежность сооружения.

2.2.7. Необходимо ознакомиться в проверяемой подрядной организации с имеющимися материалами проверки других служб надзора, с исполнительной документацией на завершенные работы и предписаниями контролирующих лиц по выявленным дефектам, нарушениям правил производства работ и отступлениям от проектных решений.

2.2.8. Непосредственно на контролируемых объектах необходимо произвести проверку выполнения особых требований к отдельным сооружениям, содержащихся в правилах производства и приемки соответствующих видов работ, согласно следующему перечню.

а. Плотины земляные и каменно-набросные

Проверка качества подготовки нескальных оснований плотин, дамб, понуров и подушек перед укладкой грунта;

соответствие фракций грунта неоднородного состава принятым в проекте производства работ;

соблюдение последовательности и толщины слоев при отсыпке плотин, принятых в проекте производства работ;

соблюдение способов и объема контроля требуемой степени уплотнения слоев грунта и проектного профиля плотины;

при   наличии   противофильтрационного экрана из глины или суглинка проверяется тщательность уплотнения слоев и соблюдения правил пригруза возведенной части экрана;

соблюдение объемов обязательных лабораторных испытаний грунта в зависимости от вида грунта, объема работ и местных условий, предусмотренных СНиП III-45-76;

соблюдение правил укладки переходных зон (при возведении плотин с грунтовыми экранами и наклонными ядрами), предусмотренных конкретным проектом сооружения;

соблюдения правил и порядка возведения плотин в зимний период и проверки наличия специальных технических условий на работы, проводимые в зимний период;

соблюдение правил возведения плотин, дамб, противофильтрационных устройств напорных сооружений в виде экранов, ядер, понуров способом отсыпки  грунта в воду, предусмотренных специальными техническими условиями;

соответствие используемого грунта для отсыпки в воду нормируемой консистенции и требованиям проекта;

соблюдение правил отсыпки плотины способом в воду в зимний период;

проверка соблюдения требований по контролю отсыпки грунта в воду в части соблюдения проектной толщины слоя отсыпки, равномерности уплотнения грунта и проектной глубины воды в прудке;

соблюдение объема отбираемых и контролируемых проб уложенного грунта для определения его физико-механических свойств (объемного веса, влажности, коэффициента водонасыщения) и соответствие их нормируемым значениям;

при отсыпке каменно-земляных и каменно-набросных плотин необходимо проверить соблюдение требований проекта к исходной породе, используемой для отсыпки, а также соответствие толщины отсыпаемых слоев возможностям уплотняющих машин;

соответствие крупности и порядка отсыпки камня в текущую воду установленным проектом сооружения;

обеспечение проектной плотности грунта с жестким креплением откосов;

соблюдение предусмотренных проектом правил подготовки откосов плотин и берега под жесткое крепление;

соответствие вида и конструкции жесткого крепления в подводной и надводной частях проектному решению;

соблюдение требований по проверке качества жесткого покрытия (каменной наброской, асфальтобетонными и железобетонными плитами, монолитной бетонной и железобетонной облицовкой, монолитным асфальтобетонным покрытием) по объему отбираемых проб и исследуемым параметрам;

выполнение требований по обеспечению сохранности недостроенных каменно-земляных и каменно-набросных плотин от размыва;

соблюдение правил приемки готовых участков плотин с оформлением соответствующих актов.

Проверка соблюдения общих требований по возведению земляных сооружений и правил выполнения земляных работ должна осуществляться в соответствии с положениями #M12291 5200242СНиП 3.02.01-87#S "Земляные сооружения, основания и фундаменты" и рекомендациями по контролю качества работ на объектах производственного назначения.

б. Плотины бетонные и железобетонные

Проверкой охватываются плотины различного конструктивного решения и технологического назначения (гравитационные, контрфорсные, арочные, арочно-гравитационные, глухие, водосбросные) согласно определениям по #M12291 871001249СНиП 2.06.06-85#S;

строительные материалы, применяемые для бетонных и железобетонных плотин должны соответствовать требованиям проекта и соответствующих норм и правил производства работ по сооружению сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций, с учетом условий работы в отдельных частях плотины;

соответствие применяемых марок (классов) бетонов принятым в проекте по основным характеристикам, с учетом дополнительных требований;

соответствие осуществляемого контроля качества бетонной смеси требованиям, предъявляемым к гидротехническому бетону;

соблюдение технологических правил по укладке бетона: по допустимости и продолжительности перерывов в бетонировании смежных по высоте блоков и отдельных слоев блока, по уплотнению бетона в блоках (мало и сильноармированных), по обеспечению температурного режима твердения бетона и его регулированию (трубное и поверхностное охлаждение, устройство шатров, тепляков, укрытий);

соблюдение способов, сроков, схем и технологической последовательности монтажа и омоноличивания сборных железобетонных элементов сооружения,  предусмотренных проектом производства работ и специальными техническими условиями;

соответствие геометрических параметров сооружения проектным с учетом допускаемых отклонений;

соответствие применяемых защитных покрытий бетонных поверхностей (окрасочных, мастичных, полимеррастворных и из пенопласта) принятым в проекте, в том числе используемых исходных материалов;

проверка качества подготовки изолируемой поверхности и порядка ее приемки;

проверка порядка и объема контроля качества устройства изоляционных покрытий.

Общие требования по устройству бетонных и железобетонных конструкций (контролю поступающего цемента и заполнителей, приготовлению и укладке бетона, армированию и выполнению монтажных соединений сборных железобетонных конструкций) должны соответствовать требованиям #M12291 871001100СНиП 3.03.01-87#S "Несущие и ограждающие конструкции".

в. Тоннели и подземные камерные выработки

Проверка предусматривает контроль качества работ по сооружению гидротехнических тоннелей, машинных залов гидростанций, турбинных водоводов, уравнительных резервуаров, монтажных камер и др. и должна осуществляться с учетом требований глав III части СНиП по тоннелям железнодорожным, автодорожным и гидротехническим бетонным и железобетонным соответственно СНиП II-44-77 и #M12291 871001100СНиП 3.03.01-87#S, а также следующих дополнительных условий, отражающих особенности возводимых сооружений:

геометрические параметры и конструкция тоннельной обделки, предназначенной для ограждения выработки от деформаций и обрушений грунтового массива, а также неорганизованного проникновения грунтовых вод, должны соответствовать проектному решению;

материалы для тоннельных обделок и других подземных выработок должны отвечать требованиям, принятым в проекте;

проверка соблюдения требований по осуществлению наблюдений за деформациями земной поверхности и перемещениями существующих наземных зданий и сооружений, а также строящихся подземных и наземных объектов;

обеспечение маркшейдерско-геодезического контроля за положением возводимых сооружений;

обеспечение контроля герметизации тоннельной обделки нагнетанием раствора за обделку;

соблюдение требований и правил по приемке отдельных участков тоннелей и оформлению актов на скрытые работы;

соблюдение особых требований по  контролю водонепроницаемости бетона обделки и соответствия состава бетона агрессивности грунтовых вод.

2. Подводящие и отводящие каналы

Проверка предусматривает контроль соблюдения требований по сооружению каналов, согласно общим положениям по возведению земляных сооружений, изложенным в #M12291 5200242СНиП 3.02.01-87#S и специальным требованиям, содержащимся в проекте и СНиП группы 07 "Гидротехнические и энергетические сооружения, мелиоративные системы и сооружения";

соответствие положения канала в плане и вертикальной плоскости проектному решению;

соответствие сопряжения канала с водоприемными сооружениями проектному решению;

проверка качества подготовки основания  под  крепление откосов каналов железобетонными плитами, каменной наброской или монолитным железобетоном и соответствие ее нормируемым допускам;

соответствие параметров гидротехнического бетона по водонепроницаемости и морозостойкости проектным;

соответствие сборных бетонных и железобетонных элементов, поступающих на строительство, проектным в части: наличия и положения закладных деталей и выпусков арматуры, размеров конструкций согласно требуемому классу точности;

качество выполнения противофильтрационных устройств из рулонных и листовых материалов (сварка пленки, толщина и поверхность подстилающего слоя, укладка защитного слоя);

обеспечение предотвращения сползания пленки с откосов путем ее закрепления;

осуществление контроля качества укладки противофильтрационных устройств на всех технологических стадиях их выполнения с оформлением соответствующих актов;

наличие материалов контрольных выборочных испытаний образов сварных швов пленки.

д. Линии электропередачи

Проверке подлежит в основном качество сооружения опор воздушных линий электропередачи  из железобетонных и стальных конструкций, а также коммуникационных кабельных каналов и колодцев, общие требования к материалам и конструкциям которых изложены в #M12291 871001100СНиП 3.03.01-87#S, #M12291 871001075СНиП III-18-75#S и #M12291 871001217СНиП 3.09.01-85#S;

на воздушных линиях электропередачи с железобетонными опорами проверяется соответствие марок  применяемых конструкций проектным и качества поставляемых изделий на строительство;

особому вниманию подлежит устройство фундаментов под опоры и обеспечение условий, исключающих возможность опрокидывания опор под воздействием ветровой и гололедной нагрузки;

соблюдение требований по устройству свайных фундаментов, особенно в районах с особыми гидрогеологическими условиями строительства (посадочные и набухающие грунты, вечномерзлые грунты и др.), а также в сейсмических районах;

обеспечение гидроизоляции кабельных каналов и колодцев в соответствии с проектными решениями;

соответствие антикоррозионной защиты конструкций стальных опор проектным решениям.

е. Градирни и дымовые трубы из монолитного бетона

Проверка производится на основе общих требований по возведению конструкций из монолитного бетона с учетом следующих особенностей:

соблюдение нормируемых сроков в перерывах бетонирования и требований по подготовке поверхности в рабочих швах;

обеспечение нормируемой длины свободного перепуска рабочих стержней арматуры в местах их стыкования;

соблюдение мероприятий по уходу за бетоном, особенно в зимний период;

обеспечение гидроизоляции водосборочных бассейнов градирен, шлам-отстойников и прудов-отстойников в соответствии с проектными решениями;

соответствие футеровочного кирпича, а при футеровке бетоном бетона, проектной марке с подтверждением качества лабораторными испытаниями;

соответствие анкеровки газоотводящих стволов проектному решению и проверка ее надежности;

выполнение геодезического контроля и наблюдение за перемещением фундаментов на всех этапах возведения сооружения.

Проверка качества выполнения работ по возведению главных корпусов ГЭС, ГАЭС, ТЭС и ТЭЦ, должна осуществляться согласно рекомендациям "О порядке осуществления государственного контроля за соблюдением требований строительных норм и правил при  производстве строительно-монтажных работ на объектах производственного назначения".

2.3. Объекты железнодорожного и автодорожного строительства

2.3.1. Рекомендации настоящего подраздела охватывают ряд основных положений по выборочной проверке качества выполнения специфических работ на сооружениях, входящих в комплекс строящихся железных и автомобильных дорог: земляного полотна и верхнего строения пути, дорожной одежды, мостов, труб и тоннелей.

2.3.2. Проверка качества выполнения работ осуществляется непосредственно на трассе железной или автомобильной дороги с учетом охвата участков, на которых сооружаются искусственные сооружения (мосты и трубы).

Проверка качества сооружения средних и больших мостов, а также тоннелей должна осуществляться отдельно с оформлением самостоятельных результирующих документов.

2.3.3. Проверка осуществляется на основе требований, содержащихся в СНиП III-38-75  "Железные дороги", #M12291 5200259СНиП 3.06.03-85#S "Автомобильные дороги", СНиП III-43-75 "Мосты и трубы", #M12291 871001060СНиП III-44-77#S "Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены", #M12291 871001003СНиП 3.06.07-86#S "Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний", а также стандартов и инструкций, регламентирующих производство и приемку отдельных видов работ в комплексе строительства железных и автомобильных дорог, введенных в действие в установленном порядке.

2.3.4. К проведению проверки следует  привлекать специалистов контрольных служб, технического надзора, а при проверках больших мостов и тоннелей, специалистов мостоиспытательных станций, Оргтранстехстроев, Росдорнии и других отраслевых организаций, имеющих в своем составе отделы контроля качества. О проведении проверки должны быть поставлены в известность региональные отраслевые подразделения (при наличии таких) контроля качества строительства.

2.3.5. До выхода на трассу надлежит ознакомиться с проектным решением подлежащего проверке участка дороги, моста, тоннеля с учетом состояния строительства с тем, чтобы контролем были охвачены все виды cпецифических работ.

2.3.6. В подрядной организации, осуществляющей строительство, следует ознакомиться с материалами ведомственной проверки и других служб надзора и контроля, а также исполнительной и производственно-технологической документацией на выполненные работы, с предписаниями контрольных служб по устранению выявленных дефектов, отступлений от проектных решений и нарушений правил производства работ.

2.3.7. Надлежит убедиться в соответствующем оформлении передачи заказчиком геодезической разбивочной основы.

2.3.8.  Ознакомиться с порядком и качеством оформления производственно-технологической документации (актами на скрытые работы и материалами исполнительной съемки о фактическом положении трассы контролируемого участка дороги, моста или тоннеля).

2.3.9. Рекомендуемый состав контролируемых параметров по видам работ и сооружаемым объектам:

а. Земляное полотно

состояние обеспечения водоотвода путем устройства водоотводных сооружений и подготовки оснований в соответствии с указанными в проекте;

наличие проекта производства работ на устройство земляного полотна в зимнее время;

соблюдение правил выполнения работ по устройству оснований насыпей на косогорах;

соблюдение требований проекта  по уширению насыпей в зависимости от их высоты, состояния и вида грунтов;

соблюдение правил уплотнения грунтов насыпей по толщине слоев и организации контроля степени уплотнения;

соблюдение правил сооружения водопропускных труб, устоев мостов и подпорных стен, имея в виду, что эти работы должны опережать возведение земляного полотна, а засыпка их грунтом производится одновременно с сооружением насыпи;

соблюдение правил разработки выемок в нескальных грунтах (недопущение переборов грунта);

соблюдение последовательности работ по устройству кюветов и водоотводных канав;

соблюдение правил возведения земляного полотна в особых  условиях (на болотах, в районах распространения вечномерзлых грунтов, в зонах пучинистых и закарстованных грунтов);

соблюдение мер, предусмотренных проектом, по обеспечению устойчивости земляного полотна в неблагоприятных геологических и гидрогеологических условиях;

соблюдение правил  выполнения работ в зимний  период при использовании соответствующего вида грунта насыпей и ведении разработки выемок в нескальных грунтах;

соблюдение правил возведения земляного полотна с разработкой скальных выемок взрывным способом;

обеспечение нормируемых параметров при намыве;

соблюдение геометрических параметров в пределах допустимых нормируемых отклонений;

соблюдение объема контроля правильности размещения оси земляного полотна, высотных отметок, поперечных профилей, обочин, водоотводных и дренажных сооружений;

состояние и качество выполнения работ по укреплению откосов насыпей и выемок;

соблюдение правил устройства и обеспечения проектных решений по укладке дополнительных слоев оснований, дренирующих и капиляропрерывающих прослоек.

б. Устройство верхнего строения железнодорожного пути

состояние основной площадки земляного полотна и наличие акта на его приемку для укладки пути;

обеспечение закрепления оси пути на прямых и кривых участках и в точках перелома профиля;

принятие мер по обеспечению сохранности основной площадки земляного полотна (укладка пути с железобетонными шпалами на песчаные полосы, незамедлительная балластировка после укладки и др.);

соответствие качества рельсов,  скреплений, шпал  и балласта требованиям стандартов и соответствующих технических условий и обеспечение входного контроля их;

обеспечение нормируемых значений отклонений в размерах и положении конструктивных элементов верхнего строения пути (при временной эксплуатации строящейся дороги);

выполнение комплекса работ по окончательной отделке пути, и соблюдение требований по приемке уложенного и забалластированного пути;

соблюдение требований к техническому состоянию дороги, вводимой во временную эксплуатацию и наличие соответствующих обоснований и решений такого ввода;

соблюдение правил и порядка приемки в постоянную эксплуатацию участков железной дороги, узлов, станций, зданий и сооружений.

в. Устройство оснований и покрытий автомобильных дорог

соответствие используемых в качестве основания дорожной одежды грунтов и материалов проектным;

соблюдение технологии укладки укрепленных неорганическими и органическимb вяжущими материалами грунтов при устройстве дорожной одежды;

соблюдение температурно-влажностного режима при  укреплении грунтов и устройстве оснований и покрытий;

соблюдение правил ухода за свежеуложенным грунтом, укрепленным неорганическими вяжущими;

соблюдение требований по укреплению грунтов неорганическими вяжущими материалами при пониженной и отрицательной температуре воздуха;

обеспечение требуемого коэффициента уплотнения укрепленных грунтов;

соблюдение объемов и видов контроля при устройстве оснований и покрытий;

соблюдение правил устройства щебеночных оснований и  покрытий методом заклинки, а также методом обработки пескоцементной смесью;

соблюдение правил устройства оснований (покрытий) из каменных материалов, обработанных неорганическими вяжущими;

соблюдение технологии и правил устройства оснований и покрытий из щебеночных, гравийных и песчаных смесей, обработанных органическими вяжущими материалами путем смещения на дороге с обеспечением соответствующего контроля;

соответствие используемой для дорожной одежды асфальтобетонной смеси (нагретой и холодной) требованиям #M12291 871001096ГОСТ 9128-84#S;

соблюдение режимов, температурно-влажностных требований и правил укладки асфальтобетонных смесей;

соответствие качества сопряжений продольных и поперечных укладываемых асфальтобетонных полос нормируемым требованиям;

соответствие данных лабораторных испытаний вырубок асфальтобетона по плотности и прочности сцепления слоев покрытия требованиям стандартов;

соблюдение правил устройства   монолитных бетонных покрытий, а также выполнения нормируемого объема контроля прочности, ухода за бетоном, устройства и герметизации швов, установки арматуры, соответствие дорожных плит сборного железобетонного покрытия проектным;

соблюдение правил укладки плит, сварки соединений в стыках и заполнения швов герметизирующим материалом;

обеспечение контроля контакта плит с основанием (выравнивающим слоем), качества сварки стыков и технологии устройства сборного железобетонного покрытия в нормируемом объеме;

проверка соответствия фактических значений параметров проектным при осуществлении приемочного контроля, в том числе: ровности оснований и покрытия, шероховатости покрытия, прочности и толщины покрытия;

соблюдение правил приемки выполненных работ.

г. Сооружение мостов, труб и тоннелей

наличие соответствующей лицензии у подрядной организации на право выполнения работ;

соблюдение правил, методов и очередности производства работ по сооружению мостов и труб в условиях наличия постоянных или периодических водотоков;

обеспечение защиты конструкций от  воздействия паводков вод, ледохода и др., а также от возможных повреждений и закупорки отверстий мостов и труб согласно проектам производства работ;

соответствие применяемых конструкций требованиям норм, проекта и стандартам и обеспечение их входного контроля;

соответствие технологии и правил производства работ по изготовлению конструкций на месте строительства;

обеспечение передачи заказчиком геодезической основы для строительства моста (трубы, тоннеля) в том числе: продольной оси моста, точки пересечения оси трассы дороги с продольной осью трубы, пунктов мостовой триангуляционной сети (для мостов длиной более 300 м), оси трассы на подходах к мосту, высотных реперов с приложением схематического плана мостового перехода;

обеспечение контроля геодезических работ при строительстве мостов длиной более 100 м в соответствии с требованиями норм;

соответствие вспомогательных сооружений и устройств разработанным в проекте;

обеспечение устойчивости и местоположения вспомогательных промежуточных опор для монтажа пролетных строений моста;

обеспечение контроля упругих и остаточных деформаций подмостей (кружал) для соблюдения проектного очертания изготовляемых или монтируемых железобетонных и стальных конструкций;

соответствие правил и технологии изготовления монолитных бетонных и железобетонных конструкций требованиям главы #M12291 871001100СНиП 3.03.01-87#S и дополнительным требованиям СНиП III-43-75;

обеспечение требуемого контроля качества напрягаемой арматуры, стальных канатов и пучков, анкерных устройств и величины натяжения каждого стержня пучка или каната;

соблюдение требований к конструкциям при натяжении арматуры на бетон;

соблюдение технологии укладки и термовлажностной обработки бетона, обеспечивающих защиту от образования температурных и усадочных трещин;

соблюдение правил и порядка укладки бетона в тело опор моста, а также в конструкции проезжей части;

соблюдение правил бетонирования в зимних условиях;

обеспечение технологических параметров инъецирования закрытых и заполнение  открытых  каналов; соблюдение  правил и объема контроля прочности бетона в бетонных и железобетонных конструкциях мостов и труб, а также контроля морозостойкости и водонепроницаемости и водопоглощения бетона;

контроль геометрических размеров изготовленных железобетонных конструкций с учетом нормируемых величин отклонений в размерах;

выполнение испытаний сборных железобетонных конструкций в соответствии с требованиями проекта и #M12293 0 901704678 3271140448 2219378558 247265662 4292034307 3918392535 2960271974 111629575 1005133515ГОСТ 8829-83#S и обоснованности принятия решений по результатам испытаний;

соблюдение порядка инструментального контроля сборки конструкций, способов опирания и крепления их в соответствии с проектными решениями;

соблюдение технологии монтажа железобетонных и стальных пролетных строений мостов;

порядок и правила монтажа железобетонных сборных конструкций с клееными стыками;

обеспечение пространственной жесткости стальных пролетных строений с решетчатыми фермами на всех стадиях сборки и монтажа;

соблюдение правил выполнения монтажных соединений стальных пролетных строений на высокопрочных болтах;

соблюдение правил надвижки пролетных строений с обеспечением контроля;

обеспечение качества сварки арматурных выпусков и закладных деталей в соответствии с нормируемыми требованиями;

оценка качества замоноличивания стыков;

оценка качества установки опорных частей разрезных и неразрезных пролетных строений (подвижных и неподвижных);

оценка качества окраски стальных конструкций и соблюдения технологической последовательности выполнения окраски;

соблюдение правил приемки смонтированных железобетонных и стальных конструкций;

соблюдение проектных решений и оценка качества выполнения гидроизоляции пролетных строений, соблюдение требований проекта по устройству облицовки бетонных опор;

соблюдение правил засыпки устоев мостов и труб в зависимости от принципа использования грунтов основания в период эксплуатации;

обеспечение проектных решений по укреплению откосов конусов устоев мостов и других регуляционных сооружений;

соблюдение правил приемки малых мостов и труб, а также больших мостов согласно требованиям норм, с выполнением необходимых испытаний мостоиспытательными организациями;

проведение обкатки и визуальных наблюдений за состоянием конструкций на мостах, не подвергающихся испытаниям;

проверка качества сооружения тоннельной обделки из монолитного железобетона должна включать:

контроль отклонений в геометрических размерах с учетом габаритов приближения строений, толщины обделки, выполнение требований по нагнетанию раствора за обделку, а также соблюдение всех параметров по выполнению работ из монолитного железобетона;

обеспечение геометрических параметров обделки из сборных железобетонных тюбингов с контролем качества выполнения монтажных соединений и устройства гидроизоляции;

соблюдение правил приемки завершенных сооружением тоннелей.

Проверке подлежит также соблюдение всех требований, предусмотренных другими главами СНиП третьей части.

2.4. Объекты водохозяйственного строительства

2.4.1. Рекомендации настоящего подраздела содержат дополнения, касающиеся особенностей сооружения открытых осушительных каналов, дренажных систем, плотин и шлюзов на мелиоративных системах.

2.4.2. В основу рекомендаций положены требования #M12291 901701435СНиП 3.07.03-85#S "Мелиоративные системы и сооружения", а также других глав СНиП третьей части, регламентирующие правила производства и приемки соответствующих видов работ, с учетом ведомственных инструкций, введенных в действие в установленном порядке.

2.4.3. До выхода на трассу сооружаемых мелиоративных систем необходимо проверить соблюдение порядка передачи разбивочной основы каналов от заказчика подрядчику с учетом возможных вынужденных отклонений от запроектированного положения.

2.4.4. Ознакомиться с проектными решениями по отдельным участкам мелиоративной системы и произвести отбор участков для выборочного контроля с учетом максимальной представительности конструктивных решений и особенностей условий строительства.

2.4.5. Выборочную проверку производить с учетом положений, изложенных в подразделе 2.2. настоящих рекомендаций.

2.4.6. Проверку производить, учитывая дополнительные требования к основным видам работ и видам сооружений.

а. Устройство открытых осушительных каналов

выполнение требований по расчистке всей ширины полосы отвода канала, указанной в проекте, от пней, деревьев, кустарников, крупных камней и т.п.;

выполнение закрепления трассы канала и обеспечение сохранности разбивочных знаков на трассе;

соблюдение правил и выполнение проектных решений сопряжения магистрального канала с водоприемниками;

выполнение правил предохранения откосов каналов от размыва поверхностными водами в пониженных местах;

соблюдение проектного профиля канала и поперечных сечений, предусмотренных проектом;

соблюдение правил по выполнению замочки, оправки и опробования  каналов оросительной сети на нормальный и форсированный расходы с оформлением соответствующим актом;

б. Устройство закрытых оросительных и осушительных систем

соблюдение правил разработки и подготовки траншей к укладке трубопроводов закрытой оросительной системы;

обеспечение требуемой проектом внутренней наружной антикоррозионной защиты тонкостенных стальных труб;

выполнение требований по защите напорных  водоводов от гидравлических ударов;

соблюдение объема и условий гидравлических испытаний напорных водоводов;

обеспечение контроля герметизации стыков трубопроводов при использовании труб из различных материалов (сварные, чугунные, асбестоцементные, бетонные и железобетонные, керамические, пластмассовые);

обеспечение входного контроля труб водоводов, поступающих на строительство.

в. Устройство дренажных систем

соблюдение разбивочных параметров дренажной системы с полной высотной увязкой;

недопущение участков дренажных линий с обратным уклоном;

обеспечение контрольного нивелирования по верху дренажных трубок и соответствия фактического уклона проектному;

соблюдение проектных требований укладки дренажных труб в неустойчивых грунтах;

соблюдение конструктивного решения сопряжения дренажных труб, в том числе при изменении диаметров коллекторов и дрен;

соблюдение требований к материалу и правилам засыпки дренажной траншеи с обеспечением защиты дренажа от заиливания;

соблюдение параметров дренажных труб согласно проектному решению и требованиям соответствующего стандарта;

соблюдение параметров устройства открытых и потайных смотровых (отстойных) колодцев, предусмотренных проектом и требованиями норм;

соответствие конструктивных решений колодцев проектным решениям;

соблюдение правил устройства дренажа с использованием пластмассовых труб;

г. Устройство шлюзов-регуляторов

обеспечение прямолинейности шпунтового ряда и точности направления при устройстве шлюзов-регуляторов из сборного железобетона;

соответствие бетонной подготовки, верхнего и нижнего зуба и других элементов шлюза из монолитного бетона проектному решению;

качество заделки стыков (сварка, замоноличивание) сборных элементов шлюза;

соблюдение нормируемых параметров по уровню коэффициента фильтрации материала понура;

соответствие конструктивных параметров пазовой рамы проектным;

соответствие положения подъемника и соосности грузовых винтов проектному решению.

Устройство мостовых переходов, водопропускных труб и траншей следует  контролировать с учетом рекомендаций, изложенных в соответствующих разделах.

Оценка выявленных дефектов и их категорирование по значимости при контроле всех контролируемых видов работ по каждому из рассмотренных разделов должна осуществляться на основе Классификатора критических и значительных дефектов, разработанного на основе требований #M12291 1200001719ГОСТ 15467-79#S.

Текст документа сверен по :

"Сборник нормативно-методических

документов по вопросам осуществления

контроля качества строительства объектов"

М.: 1995